## Slide 1
从零复现 · 第 01 章
从零理解
一套自主无人机
项目来源、任务目标、系统组成与学习路线
01
uav_system-rk3588
Notes: 开场说明：这是一份面向第一次接触 RK3588、MAVLink 或自主无人机同学的项目导览。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 2
教程定位
这套教程教你搭系统，不是照抄一架飞机
01 前言
02
目标不是
复制同一套机架、
同一块飞控、
同一组参数。
真正要学会：
整套系统怎样一步步搭起来
适合这些读者
✓
第一次接触 RK3588
还不熟悉板端 Linux 与 NPU 环境
✓
第一次接触 MAVLink
需要理解机载计算机怎样连接飞控
✓
第一次做自主无人机
希望从仿真逐步走到实飞
Notes: 强调教程的价值在于理解和复现系统，而不是把一架比赛飞机原样复制。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 3
为什么开源
真正困难的不是单个技术，而是把它们接起来
01 前言
03
YOLO
看见目标
MAVLink
连接飞控
ArduPilot
执行飞行
识别 → 定位 → 任务逻辑 → 自主执行 → 从 SITL 走到实飞
有限时间、有限预算下，最值得保留下来的不是“完美答案”，
而是组件之间的接缝、验证顺序和真实踩坑。
Notes: 开源的核心动机是补齐“单个教程都有，但系统仍然接不起来”的工程空白。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 4
通信实践
比赛通信方案可用，但不等于无限距离
01 前言
04
↔
↔
地面设备
Web UI
手机视频辅助观察
互联网
Tailscale
双方都需可联网
RK3588
机载手机热点
提供网络
这只是不再直接受普通局域网 Wi‑Fi 覆盖距离限制。
它不代表真正无限距离，也不能替代现场飞行安全措施。
Notes: 说明比赛中的实际通信组合，同时明确互联网可达、链路可靠性和现场安全是不同问题。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 5
当前状态
开源不是“成熟方案”，已知不足必须正视
01 前言
05
01
侦察 YOLO 效果仍一般
数据集数量有限，识别能力还有提升空间。
02
下视相机画质普通
视觉输入质量限制了部分侦察效果。
03
部分逻辑面向 CUADC
参数和任务流程不能直接套用到所有飞机与场地。
04
工程质量仍需改进
测试、异常处理和代码结构还有较大完善空间。
项目的定位：一个可参考、可复现、可继续修改的起点。
Notes: 主动呈现不足，帮助初学者建立正确预期：开源项目是起点，不是无需验证的成品。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 6
任务目标
完整任务从场地初始化走到视觉辅助降落
01 前言
06
01
比赛场地初始化
02
起飞
03
投放区多视角识别与定位
04
选择两个目标并依次投放
05
侦察区识别危险标识
06
生成侦察结果
07
返回起飞点
08
视觉辅助降落
正式模板
config/action_missions/rescue_2026_full_auto_v2.json
换飞机或换场地后，仍需重新完成 SITL、参数检查和分级实飞验证。
Notes: 用任务流程说明项目为何需要视觉、任务编排、MAVLink 和飞控协同。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 7
系统分工
飞控管稳定，RK3588 管感知与任务
01 前言
07
ArduPilot
姿态稳定
电机输出
GPS 与高度状态
底层飞行控制
yolo_app
读取下视相机
RKNNLite + NPU
目标检测与跟踪
不连接 MAVLink
app
接收视觉与飞控状态
运行 Action Mission
提供 Web UI
发送高级任务请求
关键边界：RK3588 不直接驱动电机，底层稳定始终由飞控负责。
Notes: 把飞控、视觉进程和任务进程的职责分开，避免初学者误解 RK3588 会直接控制电机。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 8
系统组成
系统主链路：相机 → 视觉 → 任务 → 飞控
01 前言
08
→
→
→
下视相机
视觉输入
YOLO / RKNN
检测与跟踪
RK3588 app
Action Mission
Web UI
ArduPilot
MAVLink
→ 无人机
用户主要通过 Web UI 查看状态和运行任务；RK3588 与飞控通过 MAVLink 通信。
感知与任务在上层，稳定与执行在底层。
Notes: 通过一条主链路把相机、YOLO、RK3588 app、MAVLink 和 ArduPilot 串起来。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 9
学习路线
六章按顺序推进，每章都有明确完成标志
01 前言
09
顺序 | 教程 | 完成标志
1 | 前言 | 了解项目来源、系统组成和任务目标
2 | 配置清单 | 硬件、工具和软件准备完成
3 | 无人机组装 | 机械安装、供电、接线和基础检查完成
4 | RK3588 环境配置 | app、YOLO、Web UI 和飞控通信正常
5 | SITL 测试 | 在仿真中跑通分项和完整任务
6 | 实飞测试 | 从人工飞行逐步验证到完整自主任务
Notes: 这六章是递进关系：每一步都有完成标志，前置条件未通过时不应直接跳到实飞。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]

## Slide 10
开始之前
从零复现必须按“准备 → 仿真 → 实飞”推进
01 前言
10
01
准备
硬件清单、机械组装、供电接线、RK3588 环境。
02
仿真
在 SITL 中验证分项流程、完整任务和异常路径。
03
实飞
从人工飞行开始，逐级验证到完整自主任务。
真实无人机调试前：先完成无桨检查和 SITL 验证。
Notes: 不同硬件都可能需要重新配置和测试；无桨检查与 SITL 是进入实飞前的明确安全门槛。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/developer/safety.md
[/Sources]

## Slide 11
进入教程
带着三条原则进入下一章
理解
理解系统，
不要机械照抄
连接
关注技术之间的链路，
不要只堆组件
验证
先完成仿真与检查，
再进入实飞
下一章：02 配置清单
Notes: 收尾把项目定位、系统思维和安全顺序合并成三条原则，并自然引出硬件配置清单。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/01_preface.md
[/Sources]