## Slide 1
从零复现 · 第 03 章
无人机组装
与无桨台架验收
机械安装 → 接线记录 → 分阶段供电 → 无桨检查
03
uav_system-rk3588
Notes: 本章覆盖无人机组装到无桨台架验收的完整流程。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 2
全章安全门禁
任何电压、极性或引脚不确定时，立即停止
03 无人机组装
02
断电
无桨
无载荷
全章保持
01
电池保持断开
每次接线都先断电；通电必须分阶段。
02
螺旋桨全部拆除
机械检查、舵机标定和台架动作都在无桨状态。
03
正式载荷移除
使用无危险、等重模拟载荷核对重心和投放。
04
不靠线色、照片或 AI 猜测
查说明书、用万用表，并由第二人复核。
准备：全部硬件、说明书、万用表、限流或保险方案、装机工具和一名复核人员。
Notes: 开场先强调全章安全门禁；任何不确定项都停止并查具体硬件说明书。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 3
组装主线
整机按五个环节推进，每一步都要留下记录
03 无人机组装
03
01
机械安装
机架 / 动力 / 飞控
GPS / RK3588
相机 / 投放
02
接线记录
电源 / MAVLink
相机 / 舵机
端口与引脚
03
供电预算
输入范围 / 电流
保险 / 实测电压
DC-DC
04
分阶段上电
一次只新增一类
观察电压 / 温度
异常立即断电
05
无桨验收
姿态 / 方向
视觉失效处理
载荷空载标定
预计 1～2 天；不要为了赶进度跳过测量、复核和记录。
Notes: 说明本章五个连续环节，以及每一步都需要记录。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 4
机械安装
机械布局先保证方向、散热、视野与安全间隙
03 无人机组装
04
01
机架与动力
标记机头方向
只做机械固定
不装桨、不接电池
02
飞控与 GPS
靠近中心 / 减震
箭头与配置一致
远离大电流与磁性材料
03
RK3588
散热 + 绝缘
接口可维护
线缆应力释放
04
下视相机
光轴垂直向下
不镜像输入
实测前 / 右偏移
05
载荷与重心
两路清晰标记
无机械干涉
三种状态核对重心
方向错误优先修正机械或飞控配置，不能修改比赛坐标代码来补偿。
Notes: 概览机械布局的五个子系统与共同边界。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 5
机械安装 / 照片记录
机架与动力系统：先确认机头，再固定结构
01
照片位置
俯视整体 / 方向标记
机架整体与机头标记
只做机械固定
待拍摄
建议：俯视整体，拍到永久方向标记
02
照片位置
机臂近拍 / 紧固件
电机座与电调固定
核对方向与紧固件
待拍摄
建议：近拍单个机臂和安装细节
03
照片位置
走线全景 / 防松
动力线与桨区边界
线缆不得进入扫掠区
待拍摄
建议：从上方拍清走线与防松
后续直接在照片框上方插入实拍图；保留方向参照、标签和关键尺寸。
03 无人机组装
05
Notes: 讲解机架与动力系统的照片记录要求。照片由装机人员后续补充。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 6
机械安装 / 照片记录
飞控与 GPS：方向、减震和线缆都要拍清楚
01
照片位置
俯视整体 / 两个箭头
飞控安装与方向箭头
靠近中心 / 合适减震
待拍摄
建议：俯视拍到机头与飞控箭头
02
照片位置
杆高 / 线缆 / 接口标签
GPS / 罗盘与接口标签
远离动力线；记录 GPS / MAVLink / SERVO
待拍摄
建议：侧拍杆高、方向、线缆和永久标签
不能按默认方向安装时，记录真实方向，并在 ArduPilot 中配置板载方向。
03 无人机组装
06
Notes: 讲解飞控、GPS/罗盘和接口标签的照片记录要求。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 7
机械安装 / 照片记录
RK3588：散热、绝缘和维护空间缺一不可
01
照片位置
整板位置 / 周边间隙
板卡安装位置
避开投放机构运动区
待拍摄
建议：拍整板、支撑点和周边间隙
02
照片位置
散热近拍 / 风扇线
散热器与风扇
风扇线固定并应力释放
待拍摄
建议：近拍散热器、风扇和线夹
03
照片位置
底部绝缘 / 端口
绝缘与接口维护
底部不得碰导电物
待拍摄
建议：拍底部绝缘和 USB/网口/电源
计算板、飞控和电池尽量具备独立断电能力；安装位置不能被投放机构撞击。
03 无人机组装
07
Notes: 讲解 RK3588 安装、散热、绝缘与应力释放的照片记录要求。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 8
机械安装 / 照片记录
下视相机：先修正机械方向，再测真实偏移
01
照片位置
机腹全景 / 侧视角度
下视安装与光轴垂直度
光轴向下；不使用软件镜像掩盖装反
待拍摄
建议：拍机腹全景和侧视垂直参照
02
照片位置
尺具入镜 / 前右方向
偏移测量
中心 + payload 1 / 2
待拍摄
建议：尺具入镜，标出前、右方向
原始检测输入不镜像；记录相机相对机体中心和两个投放点的前、右偏移。
03 无人机组装
08
Notes: 讲解下视相机安装、光轴方向和偏移测量的照片记录要求。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 9
机械安装 / 照片记录
投放机构与重心：两路分别记录，三种状态复核
01
照片位置
保持位 / 释放位
payload 1 保持 / 释放
标记编号与安全机械范围
待拍摄
建议：分别拍保持位与释放位
02
照片位置
保持位 / 释放位
payload 2 保持 / 释放
摇臂不得在极限处堵转
待拍摄
建议：分别拍保持位与释放位
03
照片位置
重心基准 / 走线全景
重心与总走线
满载 → 放 1 → 放 2
待拍摄
建议：拍重心基准、标签和防松
机构不得碰撞机臂、相机、地面或桨区；用等重模拟载荷完成重心检查。
03 无人机组装
09
Notes: 讲解两路投放机构和三种重心状态的照片记录要求。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 10
真实值记录
上电前，至少把这 7 类真实值写清楚
03 无人机组装
10
01
飞控与方向
型号、硬件版本、安装方向，以及 GPS / MAVLink / SERVO 接口。
02
GPS / 罗盘
杆高、箭头方向和线缆走向。
03
下视相机
型号、接口、安装方式、光轴方向与实际 FOV。
04
相机偏移
相对机体中心和 payload 1 / 2 的前、右偏移。
05
payload 1
SERVO 输出、保持 / 释放 PWM 和机械范围。
06
payload 2
SERVO 输出、保持 / 释放 PWM 和机械范围。
07
三种重心状态
满载、释放第 1 路、释放第 2 路；使用等重模拟载荷。
Notes: 提醒在上电前填写方向、接口、偏移、PWM 和重心等真实值。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 11
接线总表 / 电源
电源线必须写清来源、目标、电压和验证状态
03 无人机组装
11
不要只写“接 5V”；每一行都要能由第二人按实机复核。
编号 | 来源 → 目标 | 电压 / 引脚 | 标签 / 验证
PWR-01 | 动力电池 → 电源分配 | 待确认 / 待确认 | 待确认 / 待确认
PWR-02 | 电源分配 → 飞控电源模块 | 待确认 / 待确认 | 待确认 / 待确认
PWR-03 | 电源分配 / DC-DC → RK3588 | 待确认 / 待确认 | 待确认 / 待确认
PWR-04 | 舵机电源 / BEC → payload 1 | 待确认 / 待确认 | 待确认 / 待确认
PWR-05 | 舵机电源 / BEC → payload 2 | 待确认 / 待确认 | 待确认 / 待确认
扩展 | 电机 / 电调 / GPS / 风扇 | 按实机增加 | 逐根登记
Notes: 逐项填写电源接线记录，确保可由第二人复核。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 12
接线总表 / 信号
MAVLink、相机、舵机和 RC 也要逐根登记
03 无人机组装
12
SERVO 行必须区分飞控输出编号、PWM / GND 和舵机独立供电。
编号 | 来源 → 目标 | 接口 / 电平 | 标签 / 验证
DATA-01 | 飞控 → RK3588 | Ethernet / UART 待确认 | 端口 / 参数 / 验证待确认
CAM-01 | 下视相机 → RK3588 | USB / CSI 待确认 | 接口 / 标签 / 验证待确认
SERVO-01 | 飞控 SERVO → payload 1 | PWM / GND / 电源待确认 | 输出编号 / 验证待确认
SERVO-02 | 飞控 SERVO → payload 2 | PWM / GND / 电源待确认 | 输出编号 / 验证待确认
RC-01 | RC 接收机 → 飞控 RC 输入 | 接口 / 电平待确认 | 标签 / 验证待确认
扩展 | GPS / 罗盘 / 测距 / 网络 | 按实机增加 | 逐根登记
Notes: 逐项填写数据、相机、舵机和 RC 接线记录。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 13
MAVLink 记录
UART 和 Ethernet/UDP 都必须写到“可复核”
03 无人机组装
13
A
UART
飞控串口名称
RK3588 设备路径
波特率与逻辑电平
TX → RX / RX ← TX
信号 GND
是否含电源线
TX ↔ RX + GND
不确定电源针脚时不要连接
B
Ethernet / UDP
飞控 / 网络模块 IP
RK3588 IP
UDP 方向
中间网络设备
断链恢复方式
台架恢复验证
0.0.0.0:15001
仅是当前软件默认监听，不代表飞控已向此端口发送
Notes: 对比 UART 与 Ethernet/UDP 的必要记录字段；默认监听端口不等于链路已建立。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 14
供电预算 / 设备
输入范围、电流和实测电压必须来自说明书或测量
03 无人机组装
14
每个设备都需要填写允许输入、典型和峰值电流、电源来源、线缆或保险以及实测状态。
设备 | 输入 / 电流 | 电源来源 | 实测 / 状态
飞控 / 电源模块 | 范围 / 典型 / 峰值待确认 | 待确认 | 电压 / 状态待确认
RK3588 | 范围 / 典型 / 峰值待确认 | 独立 DC-DC 待确认 | 电压 / 状态待确认
RK3588 风扇 | 范围 / 电流待确认 | 待确认 | 电压 / 温度待确认
下视相机 | 范围 / 电流待确认 | USB / 独立待确认 | 电压 / 状态待确认
网络模块 | 范围 / 电流待确认 | 待确认 | 电压 / 状态待确认
GPS / 罗盘 | 范围 / 电流待确认 | 飞控 | 电压 / 状态待确认
Notes: 每个设备都需要填写允许输入、典型和峰值电流、电源来源、线缆或保险以及实测状态。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 15
供电预算 / DC-DC
舵机与 DC-DC 要覆盖峰值、启动和满载工况
03 无人机组装
15
重点记录舵机堵转风险、DC-DC 输入范围、空载输出和 RK3588 启动及视觉满载工况。
设备 / 工况 | 范围 / 电流 | 电源 / 保护 | 实测 / 状态
payload 1 舵机 | 允许电压 / 堵转电流 | BEC 待确认 | 压降 / 温度待确认
payload 2 舵机 | 允许电压 / 堵转电流 | BEC 待确认 | 压降 / 温度待确认
DC-DC 输入范围 | 必须覆盖电池满电电压 | 型号待确认 | 状态待确认
DC-DC 设置输出 | 输出 / 连续 / 峰值待确认 | 保护能力待确认 | 状态待确认
DC-DC 空载输出 | 先测电压与极性 | 限流 / 保险待确认 | 实测待确认
RK3588 启动 / 满载 | 最低电压 / 峰值工况 | YOLO + 录像 | 电压 / 温度待确认
Notes: 重点记录舵机堵转风险、DC-DC 输入范围、空载输出和 RK3588 启动及视觉满载工况。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 16
电气集成
只认说明书与实测，不认经验猜测
03 无人机组装
16
不猜
不并
不断地
三条硬门禁
01
线色不能代替极性测量
电压、极性、接口均查说明书并用万用表确认。
02
两路稳压输出不能直接并联
先确认电源架构、隔离和反灌风险。
03
不明隔离结构时，不断开参考地
共地与否按实际硬件电气设计确认。
04
舵机供电与信号分开核对
独立 BEC、共地、飞控 SERVO 信号逐项确认。
具体供电数值必须来自硬件说明书或实测；代码与 AI 不能替代电气验证。
Notes: 强调电气集成的三条硬门禁以及舵机供电核对。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 17
分阶段通电
每一步只新增一类设备，并观察电压、电流和温度
03 无人机组装
17
01
主动力和飞控机械接线
此时仍不接动力电池，也不安装螺旋桨。
02
DC-DC 空载测量
覆盖满电输入；先确认输出电压和极性。
03
RK3588 单独通电
观察启动、最低电压、温度和反复重启。
04
飞控单独通电
核对电源模块、姿态方向与接口。
05
MAVLink 链路
只新增链路，确认参数、方向与断链恢复。
06
下视相机
核对画面方向、YOLO 输入和失效状态。
07
舵机 1 → 舵机 2 → 满载
一次只接一路无负载舵机，最后完整系统运行。
Notes: 按顺序分阶段通电；每一步只新增一类设备。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 18
无桨台架
先验证方向和失效处理，再触发任何动作
03 无人机组装
18
01
姿态与方向
在地面站或 Web UI 小角度抬起机头、右侧和机尾，核对 roll / pitch / yaw。
02
视觉正方向
pixel_x / ex_norm 向右为正；pixel_y / ey_norm 向下为正；输入不镜像。
03
目标失效
移走目标应进入 lost / invalid；遮挡或断开相机不保留旧有效目标。
04
错误处理
修正机械安装或飞控配置，不能修改比赛坐标代码补偿。
始终无桨
出现掉压、过热、异味、异常声音或重启：立即断电，停止继续。
Notes: 在无桨台架上验证姿态、视觉正方向、失效处理与错误修正方式。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 19
载荷空载标定
两路投放机构必须逐路空载标定
03 无人机组装
19
唯一允许：payload_release → set_servo → MAV_CMD_DO_SET_SERVO
项目 | payload 1 | payload 2
舵机型号 / 允许电压 | 待确认 | 待确认
电源 / BEC / 堵转电流 | 待确认 | 待确认
飞控 SERVO 输出 | 待确认 | 待确认
保持 PWM 实测 | 待确认 | 待确认
释放 PWM 实测 | 待确认 | 待确认
安全范围 / 模拟载荷 | 待确认 | 待确认
Notes: 逐路空载标定两套投放机构；channel 指飞控 SERVO 输出而不是 RC 输入。禁止 RC override、旧 release_payload 或 Action 直接调用 pymavlink。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]

## Slide 20
组装验收
8 项全部通过，才算完成组装验收
03 无人机组装
20
✓
螺旋桨和正式载荷仍未安装
✓
飞控、机头、GPS、相机方向已标记并拍照
✓
RK3588 具备散热、绝缘和应力释放
✓
满载与两次模拟释放后的重心符合要求
✓
接线总表和供电预算没有未解释项
✓
极性、空载与负载电压已实测并复核
✓
MAVLink 物理连接与参数已经明确
✓
两路 SERVO / PWM 已记录，满载无重启
下一章
04 RK3588 环境配置
组装完成后，再配置板端环境、MAVLink 和视觉软件。
Notes: 完成八项验收后再进入 RK3588 环境配置。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/03_drone_assembly.md
[/Sources]