## Slide 1
从零复现 · 第 05 章
SITL 测试
与安全链路验收
仿真链路 → 坐标方向 → Action → 失败路径
05
uav_system-rk3588
Notes: 本章通过 ArduPilot SITL、Gazebo 与 RK3588 实机同款软件验证整条链路。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 2
本章目标
SITL 通过的标志，是安全链路可重复
05 SITL 测试
02
最终要验证：
telemetry 稳定
坐标方向一致
Action 可停止
失败不复活旧命令
SITL 通过后仍必须做无载荷实飞
01
双链路稳定
MAVLink 与 H264/YOLO 同时更新
02
FIELD 方向正确
+Y 前方、+X 右方与仿真一致
03
Action 风险递增
从只读到完整 Mission 分阶段验证
04
失败路径可恢复
Stop、断链和丢目标均清除旧命令
05
实机默认 SEND OFF
SITL 开启状态不得带回实机配置
Notes: 解释 SITL 的完成标准，以及通过后仍需无载荷实飞。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 3
测试拓扑
电脑负责仿真，RK3588 运行实机同款软件
05 SITL 测试
03
→
→
电脑
Gazebo + ArduPilot
局域网
H264 5600 + MAVLink 14550
RK3588
YOLO + Action Mission
相机：H264/UDP 5600 → yolo_app
飞控：MAVLink/UDP 14550 → app · 地址必须按现场填写
Notes: 说明电脑与 RK3588 的职责分工，以及两个 UDP 数据方向。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 4
准备工作
先写下真实 IP，再确认电脑端依赖
05 SITL 测试
04
01
记录现场地址
Gazebo / SITL 电脑：待填写
→ RK3588：待填写
→ 两端处于同一可达网络
→ 不照抄示例地址
IP 不明确时先停，不猜地址
02
电脑端依赖
ArduPilot SITL、Gazebo、ardupilot_gazebo、GStreamer 与对应 world 均已安装并验证。
✓
SITL 可以被地面站连接
✓
电脑到 RK3588 网络可达
Notes: 记录现场 IP，并确认电脑端 SITL、Gazebo、GStreamer 和 world 已安装验证。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 5
配置切换
先保存实机配置，再应用 SITL profile
05 SITL 测试
05
保存现场与 Git 状态
git status --short
bash scripts/config/save_rk3588_real.sh
# config/app.yaml
executor.send_commands: false
应用 SITL profile
bash scripts/config/apply_rk3588_sitl.sh
MAVLink UDP : 14550
H264/RTP UDP: 5600
model: gazebo_dataset-fp16.rknn
切换 profile 会覆盖当前生效配置；先保存，再切换。
Notes: 切换 profile 前保存实机调参，并确认 executor.send_commands 为 false。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 6
启动仿真
优先用辅助脚本；手动启动时改成真实路径
05 SITL 测试
06
终端 1：Gazebo，或直接一键启动
cd <ardupilot_gazebo>/worlds
gz sim -v4 -r iris_runway.sdf
# 或使用仓库脚本
bash scripts/run_iris_gimbal_sitl.sh
终端 2：ArduPilot SITL
cd <ardupilot>
./Tools/autotest/sim_vehicle.py \
-D -v ArduCopter -f JSON \
--add-param-file=<gimbal.parm> \
--console \
--out=udp:<RK3588-IP>:14550
先确认地面站能连接 SITL、网络可达，再启动板端软件。
Notes: 展示辅助脚本与手动启动路径；完整参数文件路径以实际安装位置为准。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 7
相机流
先启用 Gazebo 相机，再检查电脑本地 RTP
05 SITL 测试
07
启用 iris_runway 相机传感器
CAM_TOPIC=/world/iris_runway/model/\
iris_with_gimbal/model/gimbal/link/\
pitch_link/sensor/camera/image/\
enable_streaming
gz topic -t "$CAM_TOPIC" \
-m gz.msgs.Boolean -p "data: 1"
转发前先确认源数据
Gazebo 相机传感器已启用
电脑本地 UDP 5600 有 RTP
地面站仍可连接 SITL
电脑到 RK3588 网络仍可达
如果电脑本地没有源 RTP，转发命令不会产生板端视频。
Notes: 启用 Gazebo 相机传感器，并先确认电脑本地 UDP 5600 有 RTP 源数据。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 8
视频转发
把本地 H264/RTP 转发到 RK3588
05 SITL 测试
08
执行 GStreamer 转发
gst-launch-1.0 -v \
udpsrc port=5600 \
caps="application/x-rtp,media=video,\
encoding-name=H264,payload=96" \
! rtph264depay ! h264parse \
! rtph264pay config-interval=1 pt=96 \
! udpsink host=<RK3588-IP> port=5600
完成后检查
目标 IP = RK3588 实际地址
目标端口 = 5600
板端端口未被其他进程占用
uav-yolo.service 无解码报错
默认 127.0.0.1:5600 只到电脑本机，必须显式转发。
Notes: 把电脑本地 H264/RTP 转发到 RK3588 的 UDP 5600。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 9
启动顺序
一次只新增一类链路，问题才容易定位
05 SITL 测试
09
01
先看 SITL
地面站能连接，仿真姿态与位置持续更新
02
再看两端网络
电脑到 RK3588 可达，UDP 目标地址正确
03
启动 yolo / app
保持 SEND OFF，不运行任务
04
核对视频与 telemetry
两条链路都稳定后再继续
05
最后建 FIELD / 测 Action
每次只提高一个风险等级
任何一层不稳定，都不要继续叠加下一层。
Notes: 强调从 SITL、网络到板端服务的固定启动顺序。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 10
启动 RK3588
systemd 或手动启动任选其一，不要重复运行
05 SITL 测试
10
使用 systemd
systemctl --user restart \
uav-yolo.service uav-app.service
systemctl --user --no-pager --full \
status uav-yolo.service uav-app.service
手动启动两个环境
conda activate yolo
python -m yolo_app.main \
--source 5600
conda activate app
python -m app.main \
--connect-telemetry \
--send-commands false
两种方式任选其一；先确认 SEND OFF，再看服务日志。
Notes: 展示 systemd 与手动启动二选一的板端启动方式。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 11
浏览器入口
端口固定，但 IP 必须换成现场地址
05 SITL 测试
11
Web UI
:8080
VIDEO
:8081
操作入口
http://<RK3588-IP>:8080/
视频流
http://<RK3588-IP>:8081/video/yolo.mjpeg
启动后先看
SEND OFF、telemetry 与 YOLO scene 都在更新。
浏览器打不开时，同时检查服务状态、端口和防火墙。
Notes: 给出 Web UI 与视频流访问地址，并提示同步检查服务与端口。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 12
只观察连接
保持 SEND OFF，先看六个可观察结果
05 SITL 测试
12
✓
telemetry 来源是 sitl
data_source / active_source 都指向 sitl
✓
飞控状态持续更新
heartbeat、GPS、姿态与 LOCAL_NED 可见
✓
仿真视频稳定
画面与相机方向正常
✓
YOLO scene 更新
检测链路没有持续解码或模型错误
✓
Web UI 显示 SEND OFF
系统发送门和 Action 发送门均未开启
✓
没有任务自动启动
页面加载后不运行 Action 或 Mission
检查 heartbeat 不需要打开 SEND。
Notes: SEND OFF 状态下完成所有只读连接观察。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 13
Field Reference
FIELD 方向必须靠仿真运动验证
05 SITL 测试
13
→
→
Marker B
输入场地前向点
Web UI
schema v3 GPS sampling
Gazebo
实际运动复核
FIELD→GPS 就绪 · FIELD→LOCAL_NED 保持不可用
+Y 前方 · +X 右方 · 与起始朝向、地图和实际运动一致
Notes: 在 Competition Field Setup 建立 schema v3 Field Reference，并以仿真运动复核方向。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 14
低风险 Action
从只读开始，风险一次只升一级
05 SITL 测试
14
01
只读 / 识别 Action
确认输入和状态，不产生运动命令
02
场地坐标预览
核对目标点与 FIELD 方向
03
单个低速航点
只改变一个位置目标
04
Stop / Reset / Skip
验证旧目标被立即清除
05
起飞与降落分项
分别验证，不直接串成完整任务
场地、速度、高度和遥控接管均明确后，才继续提高风险。
Notes: 按风险从只读、坐标预览到低速航点和停止路径逐步验证。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 15
SEND 授权门禁
只有 SITL 门禁全绿，才允许临时打开 SEND
05 SITL 测试
15
仅限本次 SITL
继续验证：
投放请求（无真实机构）
分项 Mission → 完整 v2 模板
本次 Action / Mission 必须有 run 授权
开启前五项全绿
仿真场地、速度与高度已确认
遥控接管方式已经验证
系统 SEND 与 Action 发送门可见
一次只改变一个变量
结束后立即恢复 SEND OFF
SITL 的 SEND 开启不得带回实机 profile。
Notes: 只有 SITL 安全条件明确后才临时开启 SEND，并为本次 run 授权。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 16
失败路径 A
先测停止与中断，确认旧命令不会复活
05 SITL 测试
16
01
Action 运行中 Stop
立即输出停止 / 零命令并清除旧目标
02
BODY_NED 丢视觉
连续命令停止，stale command 被清除
03
Mission 中断
验证 Reset 与 Skip Current
04
telemetry 断线 / 恢复
恢复连接后不重放旧命令
05
yolo 停止 / 恢复
旧视觉目标不再有效
停止或失败后，旧速度、旧位置目标都不能恢复。
Notes: 验证 Stop、丢目标、Mission 中断、telemetry 与 yolo 断链恢复。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 17
失败路径 B
再测场地、投放、限速与降落兜底
05 SITL 测试
17
01
FIELD 未确认 / 未冻结
Mission 必须拒绝启动
02
投放步骤失败
进入明确恢复路径，不重复请求
03
限速阶段结束
速度恢复到后续阶段设定
04
视觉降落失败
自动切入 LAND 兜底
05
dispatcher 路径复核
投放不绕过 dispatcher，也不重复
每项都记录故障注入、可观察结果和日志路径。
Notes: 验证 Field Reference、投放失败、限速恢复和视觉降落兜底。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 18
常见问题
收不到数据时，先查目的地址与端口方向
05 SITL 测试
18
收不到 MAVLink
--out → RK3588
UDP 14550
SITL / UDP-in
ss -lunp
检查 heartbeat 不需要打开 SEND
没有仿真视频
1 启用 Gazebo 相机
2 确认电脑 UDP 5600 有 RTP
3 转发到 RK3588，并查端口 / 日志
没有源 RTP 时，板端不会出现视频。
Notes: 排查 MAVLink 与视频链路时先确认发送目的地址、端口和源数据。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 19
常见问题
检测或方向异常，不能靠换模型或改符号猜
05 SITL 测试
19
仿真目标无检测
SITL 模型
类别表
光照与素材
相机方向
必须使用 gazebo_dataset-fp16.rknn
飞行方向与地图相反
1 立即停止任务
2 核对 FIELD +Y / +X 与起始朝向
3 修正 profile，不交换 x / y 或符号
方向错误必须修参照或配置，不能改比赛坐标代码补偿。
Notes: 检测问题使用 SITL 模型；方向问题必须修正场地参照或 profile。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 20
保存结果
结果写入 runtime，实机配置恢复 SEND OFF
05 SITL 测试
20
记录本次 SITL 证据
commit / profile / Mission
参数 / SITL 起点
每个失败注入结果
日志路径 → runtime/
返回实机配置
bash scripts/config/apply_rk3588_real.sh
# 再次确认 config/app.yaml
executor.send_commands: false
临时 SITL 产物只放 runtime/，不要写进配置目录。
Notes: 保存 commit、profile、参数、失败注入与日志，并恢复实机配置。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 21
SITL 验收
六项全部通过，才算完成 SITL 验收
05 SITL 测试
21
✓
telemetry、视频、YOLO 稳定
长时间运行无持续断链或报错
✓
FIELD 与航点方向正确
已经通过实际仿真运动验证
✓
停止路径清除旧命令
Stop、Reset、Skip 与丢目标均通过
✓
投放路径不重复
请求不绕过 dispatcher
✓
完整 v2 模板完成一次
使用保守速度、高度与参数
✓
实机配置仍是 SEND OFF
SITL 开启状态没有被带回
通过 SITL 仍不能跳过无载荷实飞。
Notes: 汇总六项 SITL 验收条件。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]

## Slide 22
完成门禁
SITL 验收通过，再进入无载荷实飞
链路
telemetry / 视频 / YOLO 稳定
FIELD 方向已经运动复核
Web UI 与日志均可追溯
任务
Action 风险阶梯已完成
失败路径不会复活旧命令
完整 v2 模板完成一次
安全
投放请求不会重复或绕路
SITL SEND 已关闭
executor.send_commands = false
下一章：06 实飞测试
Notes: SITL 门禁全绿后进入下一章的无载荷实飞测试。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/05_sitl_test.md
[/Sources]