## Slide 1
从零复现 · 第 06 章
实飞测试
与比赛日验收
无桨复验 → 人工首飞 → 分级自动 → 完整任务
06
uav_system-rk3588
Notes: 本章把无桨台架、人工首飞、场地初始化、分级自动飞行和比赛日验收串成一条路线。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 2
实飞安全
每一级都要留证据，通过后才能升级风险
06 实飞测试
02
实飞必须有：
有经验飞手
硬件负责人
现场安全员
清晰接管流程
起飞前默认保持 SEND OFF
01
无桨复验
姿态、感知、链路、投放与故障注入
02
人工首飞
完全由飞手控制，RK3588 只记录
03
场地初始化
schema v3 采样并冻结 FIELD
04
分级自动
从单 Action 到分项任务逐级验证
05
完整任务
第二人复核后才允许批准 REAL run
Notes: 强调实飞必须由有经验飞手、硬件负责人和安全员共同执行，并遵守法规与场地规则。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 3
验收路线
实飞不是一次完成，而是五级门禁
06 实飞测试
03
01
无桨台架
拆桨、固定、低质量模拟载荷
02
人工首飞
飞手全程控制，系统只读记录
03
场地初始化
采样 A、复核 B、冻结 FIELD
04
分项自动
Action、起降、视觉、投放逐项验证
05
完整任务
所有分项通过后才批准一次受控运行
每一级都保存日志、配置与复盘结论，未通过不得升级。
Notes: 五级门禁按风险递增，每一级都要保存证据并复盘。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 4
进入条件
前置条件必须同时满足，缺一项就停
06 实飞测试
04
✓
整机与遥控检查完成
机架、动力、飞控和接管链路由有经验人员确认
✓
校准与 failsafe 已验证
飞行模式、失联和人工接管路径明确
✓
03 / 04 / 05 章记录完整
组装、只读联调和 SITL 分项全部通过
✓
版本已经记录
commit、配置、模型和 Mission 模板可追溯
✓
现场条件允许
天气、空域、人员隔离与消防准备合格
✓
executor.send_commands: false
起飞前系统发送门保持关闭
遥控器或地面站必须能随时接管。
Notes: 进入实飞前核对整机、failsafe、前置章节、版本、现场条件和 SEND 状态。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 5
无桨台架
台架复验覆盖五类真实失效
06 实飞测试
05
01
姿态、GPS 与高度
核对安装方向、定位质量和 LOCAL_NED
02
相机与检测
验证坐标符号、镜像、类别和 lost 状态
03
MAVLink 只读
观察状态、stale 与断链恢复
04
投放机构空载
单路确认 SERVO、PWM、电流与机械范围
05
故障注入
相机、yolo、telemetry 与停止路径逐项断开
整机固定牢靠，全部螺旋桨拆下并带走，只用安全模拟载荷。
Notes: 无桨台架覆盖姿态、感知、MAVLink、投放和故障注入。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 6
姿态与定位
先核对姿态方向，再判断位置是否稳定
06 实飞测试
06
01
小角度人工姿态复验
抬起机头、右侧和机尾
→ roll / pitch / yaw 与安装方向一致
→ GPS fix、卫星数、位置和高度稳定
→ LOCAL_NED 没有明显跳变
方向不一致时停止，不进入电机或自动动作测试
02
三个原点不能混用
GPS Home ≠ EKF Origin ≠ FIELD 原点
三者用途不同，不能互相替代。
✓
姿态变化与物理运动一致
✓
GPS / 高度 / LOCAL_NED 稳定
Notes: 用小角度人工姿态变化核对安装方向，并区分 GPS Home、EKF Origin 与 FIELD 原点。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 7
感知与只读链路
相机、检测和链路失效时必须正确变无效
06 实飞测试
07
✓
画面坐标符号正确
pixel_x / ex_norm 向右为正，pixel_y / ey_norm 向下为正
✓
输入画面没有镜像
移动目标时方向与画面一致
✓
检测结果合理
类别、置信度和跟踪 ID 可解释
✓
目标移除后变 lost / invalid
断相机也不能保留旧检测
✓
SEND OFF 仍能看完整状态
heartbeat、mode、GPS、姿态、速度与 stale 可见
✓
断链恢复不重放动作
connected / control_allowed 正确变化
只读观察不需要开启 SEND。
Notes: 验证相机坐标、检测状态、MAVLink 只读观察以及断链恢复行为。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 8
投放机构空载
投放只能走唯一正式链路
06 实飞测试
08
→
→
Action
payload_release
Dispatcher
set_servo
飞控 SERVO
MAV_CMD_DO_SET_SERVO
payload_release → set_servo → MAV_CMD_DO_SET_SERVO
一次只接一路：保持 → 释放 → 恢复，并检查电流、压降、范围和串扰。
Notes: 正式投放链路只能是 payload_release 到 set_servo 再到 MAV_CMD_DO_SET_SERVO。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 9
无桨故障注入
先注入故障，确认旧状态不会被沿用
06 实飞测试
09
01
遮挡或断开相机
目标立即失效，不继续视觉动作
02
停止 yolo
app 不沿用旧感知结果
03
断开 telemetry
状态变 stale，control disallowed
04
Stop / Reset / 失败退出
连续命令和旧目标都被清理
05
zero / stop 实发
必须先在 SITL 验证，再进入台架
新手不要在台架上临时开启完整任务实发。
Notes: 在无桨和模拟载荷条件下验证相机、yolo、telemetry 与停止路径的故障响应。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 10
人工首飞
第一次飞行只由飞手完成五个动作
06 实飞测试
10
01
起飞
确认供电、姿态与人工操纵正常
02
定高悬停
观察振动、定位和供电稳定性
03
小范围平移
核对 telemetry 方向与速度
04
低速转向
检查相机、网络与检测延迟
05
人工降落
落地后关闭系统并保存全部记录
系统 SEND 保持 OFF；RK3588 只记录 telemetry、视频、YOLO 与 blackbox。
Notes: 人工首飞完全由飞手控制，RK3588 只记录数据。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 11
首飞复盘
硬件与记录稳定，才允许进入自动动作
06 实飞测试
11
✓
没有掉电或重启
RK3588、飞控和相机全程在线
✓
电压与温度正常
DC-DC、连接器和电池没有异常
✓
网络、存储和日志稳定
无持续断链、写满或文件缺失
✓
画面质量可接受
振动、延迟、丢帧和检测可用
✓
telemetry 与实际一致
方向、高度和速度可对照
✓
重心仍然安全
满载布局与模拟释放后均可控
出现硬件、电源、姿态或人工操纵问题时，不得测试自动动作。
Notes: 首飞后复盘电源、温度、网络、存储、画面、telemetry 与重心。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 12
比赛场地初始化
A→B 只定义 FIELD +Y，不创建 LOCAL_NED 原点
06 实飞测试
12
→
→
A
起飞点静止采样
A→B
本场 FIELD +Y heading
任务几何
FIELD→GPS / GLOBAL
schema v3 runtime binding：A 是动态 GPS 原点，B 是前向标记
A 不是 GPS Home 或 EKF Origin；FIELD 原点只服务本次比赛任务几何。
Notes: schema v3 用 A 点和 A 到 B 的方向生成 FIELD 到 GPS/GLOBAL 的任务几何。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 13
采样前检查
Field Setup 开始前必须同时满足六项条件
06 实飞测试
13
✓
飞机位于正式起飞点
机体保持静止，不在采样中移动
✓
GPS 质量满足 profile
fix、卫星数、EPH 和 EPV 合格
✓
forward marker 已复核
纬度和经度由两人确认，顺序无误
✓
Web UI 可读 telemetry
状态持续更新，没有 stale
✓
SEND 保持 OFF
初始化阶段不允许自动动作
✓
当前版本已记录
profile、Mission、配置和 commit 可追溯
任何地址、方向或 GPS 质量不确定时先停。
Notes: Field Setup 前确认飞机静止、GPS 质量、forward marker、Web UI、SEND 和版本。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 14
Web UI 初始化
按七步建立 Field Reference
06 实飞测试
14
01
输入 forward marker
填写 B 点纬度和经度
02
启动 runtime sampling
飞机保持静止
03
观察样本状态
accepted / rejected / duplicate
04
检查质量指标
离散度、baseline、heading 与 warning
05
核对地图预览
投放区、侦察区与扫描航点方向正确
06 等待自动 finalize / apply / freeze；07 确认 confirmed、synced、frozen。
Notes: 在 Web UI 观察样本、质量指标、地图预览并等待系统自动冻结。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 15
阈值与 Reset
阈值不满足就 Reset，不能绕过 preflight
06 实飞测试
15
01
marker / 经纬度不确定
重新由两人核对
02
GPS 质量不满足阈值
先解决 fix、卫星数、EPH / EPV
03
机体移动 / 离散度过大
重新静止采样
04
A→B baseline 太短
重新确认前向标记位置
05
地图方向或几何不一致
排除参照错误后重建
当前模板通常 ≥20 个样本、12 秒、水平离散度 ≤1 m；以 competition_runtime_v3.json 为准。
Notes: 不满足样本、离散度、baseline、方向或状态门禁时必须 Reset。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 16
分级自动 A—C
先验证方向与低风险 Action，再测起降
06 实飞测试
16
01
人工飞行验证 FIELD
SEND OFF，比较地图、GLOBAL / LOCAL 与真实方向
02
定义测试动作与停止条件
飞手接管和操作员职责明确
03
单个低速 Action
一次只改变一个变量
04
自动起飞分项
不串联识别、投放或完整 Mission
05
自动降落分项
单独验证，完成后关闭 SEND
每项完成后保存日志并复盘；方向不一致立即重建 Field Reference。
Notes: 分级自动的前半段先验证 FIELD 方向、低风险 Action 和起降分项。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 17
分级自动 D—F
无载荷视觉通过后，才进入投放与完整任务
06 实飞测试
17
01
正式载荷不安装
断开机构或使用安全模拟件
02
扫描与目标锁定
验证识别、对准和跟踪
03
下降与丢目标停止
确认停止动作和 LAND 兜底
04
投放逐级加风险
按五级顺序验证，不跨级
05
完整比赛任务
所有分项通过后才允许实飞
完整任务先 SEND OFF 干跑，再用保守参数并由第二人复核。
Notes: 后半段再验证无载荷视觉、投放和完整比赛任务。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 18
投放分项
投放风险一次只升一级
06 实飞测试
18
01
实飞但输出断开
验证任务逻辑，不驱动机构
02
落地后空载 SERVO
确认通道、方向、PWM 与机械范围
03
携带安全模拟载荷
只在隔离区域验证
04
单路正式机构
完成一次受控投放
05
两路顺序投放
确认不串扰、不重复
Mission 失败、重试和 jump_to 都不得重复释放已经投放的载荷。
Notes: 投放按五级风险梯度推进，并验证重试和 jump_to 不会重复释放。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 19
完整任务门禁
完整任务必须通过 REAL run 授权门禁
06 实飞测试
19
仅限批准实飞
先 SEND OFF 完整干跑
→ 保守参数实飞
→ 单次批准 REAL run
本次 Action / Mission 必须有 REAL run 授权
开启前五项全绿
所有分项与失败路径已有日志
FIELD confirmed / synced / frozen
速度、高度与场地 profile 已复核
两路 SERVO 输出与 PWM 已实测
飞手接管与停止条件已经口头确认
rescue_2026_full_auto_v2.json、参数和恢复路径必须由第二人复核。
Notes: 完整任务只在所有分项通过、参数复核且本次 REAL run 获得批准后开启。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 20
自动动作前口令
七句口令必须逐项回答，不能默认通过
06 实飞测试
20
✓
场地净空？
人员和障碍物均在安全区外
✓
飞手已接管待命？
遥控器与模式可立即接管
✓
动作和停止条件明确？
本次只验证一个目标
✓
Field Reference 正确？
方向、地图和冻结状态已复核
✓
速度、高度和目标已复核？
保守参数与场地一致
✓
SEND 与 REAL run 授权明确？
指定操作员控制门禁
最后确认：日志正在记录。
Notes: 每次自动动作前由团队逐句确认场地、接管、停止条件、FIELD、参数和授权。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 21
立即终止
出现任何一项，立即终止并由飞手接管
06 实飞测试
21
✓
姿态、方向、高度或运动异常
不等待系统自行恢复
✓
telemetry / GPS / EKF 异常
stale 或网络反复断开也要停止
✓
相机 / YOLO 丢失仍在运动
立即切断自动任务
✓
RK3588、飞控或相机重启
终止本次 run 并落地复盘
✓
人员进入安全区
优先保障现场人员安全
✓
任何岗位喊停
飞手、观察员或操作员均有停止权
停止 app 只能作为辅助路径，不能作为唯一急停手段。
Notes: 任一异常或任一岗位喊停都要立即终止自动任务并优先人工接管。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 22
比赛日人员分工
关键阶段，飞手只负责飞行与接管
06 实飞测试
22
01
飞手
遥控器、最终接管与飞行决策
02
Web 操作员
场地初始化、Action 与 Mission
03
硬件负责人
电池、接线、固定与投放机构
04
观察员 / 安全员
场地净空、风险观察与喊停
05
复核员
配置、参数、版本与清单复核
飞手不应在关键飞行阶段同时低头操作网页。
Notes: 比赛日岗位分工避免飞手在关键阶段同时操作网页。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 23
到场前
版本、记录和备件必须在出发前冻结
06 实飞测试
23
✓
版本已冻结
commit、模型、实机 profile 与 Mission 已记录
✓
Mission 校验通过
python scripts/validate_action_missions.py
✓
验证记录完整
SITL、无载荷实飞和故障注入可追溯
✓
配置与日志已备份
飞控参数和 RK3588 配置可恢复
✓
工具与备件齐全
电池、备用桨、线材、工具、模拟载荷和网络设备
✓
没有来源不明改动
板端状态与记录一致
到场后只做已批准的、可追溯的修改。
Notes: 出发前冻结版本、校验 Mission、备份配置并准备备件。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 24
整机与只读状态
上电后先完成机械、电源与只读链路检查
06 实飞测试
24
✓
机架与重心正常
电机、桨、紧固件和载荷布局已检查
✓
关键设备固定可靠
RK3588、飞控、GPS、相机与投放机构
✓
供电链路无损伤
电池、DC-DC 和连接器无过热痕迹
✓
人工接管链路正常
遥控器、地面站、模式与 failsafe 已检查
✓
上电后 SEND OFF
executor.send_commands: false
✓
只读数据稳定
app / yolo、Web、视频、检测和 telemetry 更新
当前 Mission 必须是经批准的完整或分项模板。
Notes: 到场上电后先完成机械、电源、接管和只读链路检查。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 25
FIELD 与 Mission
方向、几何和任务参数必须完成第二人复核
06 实飞测试
25
✓
飞机静止在正式起飞点
A 点采样位置准确
✓
forward marker 双人复核
B 点经纬度顺序正确
✓
样本与 baseline 合格
数量、质量、离散度均满足 profile
✓
地图几何与现场一致
前向、投放区和侦察区方向正确
✓
confirmed / synced / frozen
三个状态均为 true
✓
高度与速度参数正确
起飞、阶段、返航与视觉降落目标已复核
两路 payload、SERVO / PWM、失败恢复与日志准备也必须逐项确认。
Notes: Field Reference、地图几何、任务参数、两路投放和恢复路径需要第二人复核。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 26
开启前与任务后
自动动作前口头确认，任务后先关 SEND
06 实飞测试
26
✓
全员口头确认
飞手、操作员、观察员和复核员全部同意
✓
现场条件允许
净空、天气、空域和 GPS 条件合格
✓
门禁由指定人员控制
系统 SEND 与本次 run 授权明确
✓
任务后先关闭 SEND
再停止或重置 Mission
✓
断电后处理载荷
飞机断电后再触碰机构和接线
✓
保存并记录全部结果
app、yolo、blackbox、飞控、录像、异常和配置
复盘完成前，不要同时修改多个参数再次起飞。
Notes: 自动动作前全员确认；任务后先关闭 SEND，再处理 Mission、载荷和数据。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 27
现场故障第一步
先固化现场状态，再读取健康与日志
06 实飞测试
27
立即执行固定动作
关闭 SEND
停止 Mission
实机拆桨并移除载荷
记录故障时间与最近改动
git status --short
读取健康与关键日志
bash scripts/healthcheck/check_rk3588.sh
systemctl --user --no-pager --full status \
uav-app.service uav-yolo.service
journalctl --user -u uav-app.service \
-n 150 --no-pager
不要删除日志或覆盖配置；必要时再查 yolo 日志、端口与 Mission 校验。
Notes: 现场故障先关闭 SEND、停止 Mission、拆桨移除载荷并读取健康与日志。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 28
现场故障分支
先查证据；高风险不确定性立即停手
06 实飞测试
28
01
Field / Action 不启动
核对 marker、经纬度与 GPS
→ 样本、离散度与 baseline
→ 读取 app reason
→ 检查 Field、stale、参数、模板与 SEND
先读 reason，不绕过 preflight
02
SERVO 与必须停手项
断开载荷，核对飞控 SERVO 输出；只做单路空载标定。
供电、极性、共地、引脚、过热或运动方向不确定时保持断电。
✓
禁止 RC override
✓
禁止直接 pymavlink 绕过链路
Notes: Field、Action 和 SERVO 问题从证据定位；高风险不确定性必须停手。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 29
最终验收
六项全部通过，才算完成实飞验收
06 实飞测试
29
✓
无桨与投放空载完成
故障注入和两路机构记录完整
✓
人工首飞稳定
计算板、相机、供电和日志无异常
✓
FIELD 方向正确
与真实方向一致，并由第二人复核
✓
Action 分项可停止
保守参数下单独验证
✓
失败不保留旧运动
丢目标、断链、Stop 与失败退出均通过
✓
完整任务受控完成一次
起降、识别、投放、侦察、返航和日志可追溯
比赛清单应打印或转成可签字的队伍版本。
Notes: 最终验收覆盖无桨、首飞、FIELD、Action、失败路径与完整任务。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]

## Slide 30
完成门禁
实飞验收通过，才进入比赛任务设计
基础
无桨故障注入与投放空载完成
人工首飞稳定
FIELD 已双人复核
自动
Action 风险阶梯已完成
失败路径清除旧运动
完整任务受控完成一次
比赛日
清单可签字、版本可追溯
SEND 与 REAL run 门禁受控
日志与录像已保存
下一章：比赛任务设计
Notes: 实飞验收通过后，再进入比赛任务设计与队伍签字版流程。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/06_flight_test.md
[/Sources]