## Slide 1
从零复现 · 第 04 章
RK3588
环境配置
刷机、联网、SSH 与 AI 远程部署
04
uav_system-rk3588
Notes: 开场先说明：本章不是直接飞行，而是把 RK3588 准备成可远程、安全部署的 Linux 主机。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 2
目标
准备完成的标志，不是“装完软件”
RK3588 环境配置
02
最终要得到一台：
可联网
可 SSH 登录
可由 AI 分阶段部署
始终保持 SEND OFF
成功标准必须能被命令或页面验证
01
Linux ARM64 已启动
推荐 Ubuntu 22.04
02
两端网络可达
RK3588 可联网，笔记本能访问它
03
SSH 登录成功
看到 RK3588 命令行
04
AI Agent 已就绪
能读仓库、跑终端、用 SSH
05
部署结果已验收
app、RKNN、Web UI、只读 MAVLink
Notes: 先统一“完成”的定义，后续每一步都围绕可验证结果推进。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 3
平台选择
优先选 Ubuntu 22.04 ARM64，减少版本错配
RK3588 环境配置
03
Ubuntu
22.04
ARM64
当前项目主要验证环境
为什么推荐
软件依赖和 RKNN 环境更容易对齐。
其他系统
其他 Linux ARM64 可以尝试，但可能需要额外适配。
容易出问题
板卡 BSP、内核、NPU 驱动或 RKNNLite 版本不一致。
镜像、分区、引脚和恢复模式，均以板卡厂商资料为准。
Notes: 强调推荐版本的目的不是限制选择，而是降低 BSP、驱动和 RKNNLite 组合不一致的概率。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 4
步骤 1—2
先刷对镜像，再打通两端网络
RK3588 环境配置
04
01
刷写系统
下载板卡对应镜像
→ 使用厂商推荐工具
→ 首次启动
→ 创建用户名和密码
不要混刷其他板卡镜像
02
连接网络
首次配置可接显示器和键盘，连接 Wi‑Fi；也可以直接接网线。
✓
RK3588 可以访问互联网
✓
笔记本与 RK3588 网络可达
Notes: 刷机只讲通用流程；任何板卡专属操作都回到厂商文档确认。网络阶段只验两件事：互联网和两端互通。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 5
步骤 3
SSH 打通后，板端配置才真正可远程接管
RK3588 环境配置
05
在 RK3588 上安装并启动 SSH
sudo apt update
sudo apt install openssh-server net-tools -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
检查服务、IP，并从笔记本登录
systemctl status ssh
hostname -I
ifconfig
ssh <用户名>@<RK3588-IP>
看到 RK3588 的命令行，就表示 SSH 已经成功。
Notes: 提醒记录用户名和 IP，但不要把密码写进文档或仓库。登录成功后，后续大多数板端配置都能由 AI Agent 完成。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 6
步骤 4
AI Coding Agent 至少要能完成 5 类动作
RK3588 环境配置
06
01
阅读 Git 仓库
理解项目文档、配置和代码结构
02
执行本地终端命令
安装、检查和验证开发环境
03
通过 SSH 操作远程主机
在 RK3588 上分阶段部署
04
阅读和修改文件
保留已有改动，避免覆盖配置
05
查看结果与日志
错误先定位，再修复和复验
可选工具：Codex、Claude Code，或其他具备终端和 SSH 能力的 Coding Agent。
Notes: 工具名称不是关键，真正的筛选标准是它能否完成仓库阅读、终端执行、SSH、文件操作和日志闭环。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 7
步骤 5
远程部署主链路：笔记本 → SSH → RK3588
RK3588 环境配置
07
→
→
笔记本
AI Coding Agent
SSH
安全远程入口
RK3588
Linux ARM64
AI 必须先阅读 docs/ai/DEPLOY_RK3588.md
检查系统 · 获取仓库 · 安装依赖 · 配置 Python
配置 RKNN / YOLO · 配置 MAVLink · 配置 systemd · 验证运行
Notes: 先把部署文档当作唯一执行入口，再让 Agent 分阶段检查、安装和验证。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 8
安全边界
给 AI 的指令，先把“不能做什么”写清
RK3588 环境配置
08
禁止真实控制
不发送：
解锁 · 起飞 · 航点 · 速度
降落 · 舵机 · Mission
executor.send_commands: false
执行纪律
先检查环境，再安装
硬件信息不确定时先询问
每完成一个阶段都验证
保留已有 Git 改动
不输出密码、私钥或 Token
遇错先定位原因，不直接重装或覆盖配置。
Notes: 可直接交给 AI 的部署提示词：
请通过 SSH 帮我部署这台 RK3588 上的 uav_system-rk3588 项目。
RK3588 SSH：<用户名>@<RK3588-IP>
请先阅读 docs/ai/DEPLOY_RK3588.md，并严格按照该文件检查、部署和验证。
要求：先检查环境；硬件不确定时询问；不发送真实飞行或舵机命令；每阶段验证；错误先定位；保留 Git 改动；不输出秘密；最后汇报 app、YOLO/RKNN、Web UI、只读 MAVLink 和人工待办。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/developer/safety.md
[/Sources]

## Slide 9
验收
部署验收看 6 个可观察结果
RK3588 环境配置
09
✓
app 稳定运行
服务启动后无持续报错
✓
RKNNLite 加载当前模型
YOLO / RKNN 运行正常
✓
Web UI 可访问
浏览器能打开板端页面
✓
视频与检测结果可见
能看到 YOLO 输出
✓
MAVLink 只读状态正常
heartbeat、GPS、姿态可见
✓
SEND OFF 清晰可见
没有运行真实 Action 或完整 Mission
Web UI： http://<RK3588-IP>:8080/
Notes: 验收必须同时覆盖应用、推理、页面、视频、遥测和发送安全状态；任何一项失败都保留对应日志。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/developer/safety.md
[/Sources]

## Slide 10
异常处理
失败时保留证据，修复从日志开始
RK3588 环境配置
10
01
保留报告与日志
记下失败阶段、命令输出和相关服务日志。
02
定位具体原因
先确认网络、版本、依赖、权限或配置问题。
03
小步修复并复验
不要直接重装系统，也不要覆盖现有配置。
下载较慢时：仅在确认镜像来源可信后，再切换国内镜像源。
Notes: 异常处理的目标是保留证据、缩小范围、验证修复；重装和覆盖不是第一反应。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]

## Slide 11
下一阶段
RK3588 验收通过后，再在笔记本准备 SITL
RK3588 环境配置
11
仿真环境包含
ArduPilot SITL
Gazebo
ardupilot_gazebo
先仿真验证，再进入实飞测试
推荐学习顺序
1 安装仿真依赖
2 下一章启动并测试 SITL
3 安全路径通过后再考虑实飞
视频：bilibili.com/video/BV18fzaB6E6q
Notes: 本章完成后转入 SITL：先把仿真环境搭好，下一章再启动和测试。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
- https://www.bilibili.com/video/BV18fzaB6E6q/
[/Sources]

## Slide 12
完成门禁
全绿以后，再进入 SITL
平台
Linux ARM64 已启动
RK3588 可联网
笔记本可 SSH 登录
部署
AI 已读部署文档
app 与 YOLO / RKNN 正常
Web UI 可访问
安全
MAVLink 仅只读
未运行真实 Action / Mission
executor.send_commands = false
下一章：05 SITL 测试
Notes: 收尾再次强调三个门禁：平台可达、部署可验证、飞行发送保持关闭。
[Sources]
- C:/Users/24184/Desktop/project/uav_system/docs/beginner/04_rk3588_setup.md
[/Sources]